FDV-DOKUMENTASJON

Moeleven  Eco Panel

# Produktbeskrivelse

Moelven ECO Panel  er Moelvens fleksible spilesystem for innendørs vegger og himling, et system som gir arkitekter og formgivere flotte designmuligheter med maksimal fleksibilitet. Eco Panel er ferdig overflatebehandlet, produsert for innendørs bruk. Ved å bruke Eco Panel vil en forbedre akustikken i lokalene. Med skreddersydde vegger eller tak i massivt tre får lokaler merverdi

Lagring

Moelven ECO Panel må lagres og akklimatiseres i inneklima. For øvrig henvises det til Moelvens websider, www.moelven.no og monteringsanvisningen.

Klimatiske forhold: - Relativ fuktighet (RF): 25 - 50%. - Rom og materialtemperatur: 18 - 23gr C. - Fuktighet i bakenforliggende konstruksjon: maks. 15%. Ovennevnte gjelder ved lagring, montasje og senere drift

Eco Panel er ferdig overflatebehandlet, produsert for innendørs bruk, og må akklimatiseres i uåpnet emballasje (1 -2 døgn) før bruk.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

# Anvisninger for drift og vedlikehold

Ettersyn/kontroll

Ingen vedlikehold utover rengjøring - ettersees 1 gang pr år.

Rengjøring

Rengjøres med støvsuger. Alternativt: Rengjøres med lett fuktet klut tilsatt et nøytralt mildt rengjøringsmiddel uten salmiakk. Ettertørkes umiddelbart først med ren fuktet klut og så tørr klut. Bruk ikke midler som kan løse opp eller ripe overflaten som for eksempel tynner, aceton, skurepulver, stålull og lignende.

Vedlikehold, skader, oppgradering(flytting).

Produktet krever normalt ikke vedlikehold.

Skader som krever reparasjon/utskifting utføres av Moelven.

Oppgradering:

Elementene er demonterbare og flyttbare. Materialene kan gjenbrukes.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

# MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

# HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

# BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: 			Overflatebehandlet trevirke

Avfallshåndtering: 		Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse 			- Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 	1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

# TEKNISK SERVICE

Produsent/importør 	Moelven Wood AS

Organisasjonsnr. 	NO 9418  09030 MVA

Postadresse 		Sagvegen

Postnr. og poststed 	2074 Eidsvoll Verk

Telefon 			 (+47) 63 95 97 50

E-post 			post.wood@moelven.no

Internettadresse 		www.moelven.no

V19.9